## Slide 1
Облицовочные работы - это отделка ……………………………….. и ………………………….. поверхностей…………………………..материалами.
рулонными плиточными горизонтальных
вертикальных диагональных окрасочными

## Slide 2
Элементы облицовочного покрытия

## Slide 3
Подготовка -
это …………………………………слой из цементно-песчаного раствора.
Прослойка -
это …………………………………….слой, скрепляющий облицовочный материал и поверхность.
Облицовочное
покрытие -
это ………………………….. материал.
облицовочный
выравнивающий
промежуточный
Элементы облицовочного покрытия

## Slide 4
Облицовочные работы выполняют следующие функции:
А) выравнивающие, защитные, декоративные.
Б) заглаживающие, защитные, санитарно-гигиенические.
В) защитные, санитарно-гигиенические и декоративные.

## Slide 5
Защитные функции -
Санитарно-гигиенические
функции -
Декоративные функции-
предохраняют поверхности от увлажнения, перепада температур, механических повреждений.
позволяют легко поддерживать в них чистоту, быстро производить уборку.
придает поверхностям красивый
внешний вид.
Облицовочные работы выполняют следующие функции: защитные, санитарно-гигиенические и декоративные.

## Slide 6
Гончарные плитки
Изготавливают из обычной глины,
имеют цвет обыкновенного кирпича.
Для наружных работ.
Изготавливают из светлой глины с
добавками.
Для отделки внутри помещений,
вертикальных поверхностей.
Фаянсовые плитки
Фарфоровые плитки
Изготавливают из белой глины с большим
Количеством добавок.
Для отделки внутри помещений,
вертикальных, горизонтальных поверхностей.
Виды керамических плиток

## Slide 7
Стеклянная плитка
1.Изготавливают из
А) речного песка, соды и других природных материалов.
Б) кварцевого песка, соды и других природных материалов.
В) из белой глины с большим количеством добавок.
2. Стеклянные плитки могут быть
А) различных цветов, только рельефные.
Б) различных цветов, матовые, глянцевые, гладкие, рельефные.
В) только прозрачные или с однотонным матовым покрытием.

## Slide 8
Синтетическая плитка
(поливинилхлорид ПВХ)
1. Изготавливается литьем под давлением на специальных пресс – автоматах из …………...
2.Синтетические плитки применяются ………………………..
Должны удовлетворять следующим требованиям:
1…………………………….
2…………………………….
3……………………………..
4……………………………..

## Slide 9: Плитки из натуральных камней ( каменные плитки)
Используют для ………………………………………….
Каменные плитки изготавливают из ………………………………………….
Мрамор, гранит, известняк –………................................................

## Slide 10
Изготовления каменных плиток 1……………………………………………. 2……………………………………………. 3……………………………………………. 4……………………………………………. 5……………………………………………. |  | 
1
5
3
4
2

## Slide 11
Виды плитки |  |  | 
К………………………. | С……………………… | С………………………… | К…………………………
Изготавливают из …………………………… | Изготавливают из ………………………….. | Изготавливают из ………………………… | Изготавливают из ……………………………
Виды Ф., Г., Ф. | Виды | Виды | Материал
Получают путем | Получают путем | Получают путем | Получают путем

## Slide 12
Прочность | способность материала не пропускать воду.
Огнеупорность | способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание.
Водостойкость | способность материала не разрушатся под воздействием ветра, дождя, снега, солнца, газов, мороза.
Морозостойкость | способность материала сопротивляется действию нагрузок.
Атмосферостойкость | способность материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры.

## Slide 13
Инструменты для ……………………………….поверхности |  |  |  | 
Инструмент для … | Инструмент для.. | Инструмент для … | Инструмент для … | Инструмент для …
Инструмент для … | Инструмент для.. | Инструмент для … | Инструмент для … | Инструмент для …
Инструмент для… | Инструмент для.. | Инструмент для … | Инструмент для … | Инструмент для …

## Slide 14
Цементные растворы. Самым простым раствором для укладки плитки и камня является цементно-песчаная смесь. Если говорить про цементно-песчаный состав, приготовленный по традиционным технологиям, то такой раствор для плитки является самым дешевым, прочным, морозостойким, водостойким, но вместе с тем он обладает мизерной пластичностью, из-за чего работать с ним очень сложно. | Приготовление цементного раствора Раствор готовя в пропорциях ……………….. 1………………………………………………… 2…………………………………………………
цемент
песок
вода

## Slide 15
Растворы для наклеивания плиток. |  | 
…………………….. раствор | ……………………………. | ………………смеси
Состоит из… Достоинство 1; 2; 3; 4; Недостатки 1; 2; | Состоит из… Достоинство 1; 2; 3; 4; Недостатки 1; | Состоит из… Достоинство 1; 2; 3; 4; 5

## Slide 16
Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку плиткой.
Подготовка поверхности состоит из операций:
В первую очередь…..
Затем…
Потом…
После…
Затем…
И наконец…

## Slide 17
Облицовка вертикальных поверхностей.
Облицовка вертикальных поверхностей состоит из следующих операций: