## Slide 1: Неподвижные детали КШМ.
«Октябрьский аграрно-технологический техникум»
Учебная презентация по ПМ 01 МДК 0101 «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин»
преподавателя спецдисциплин
Овчаренко Сергея Леонидовича
Тема:

## Slide 2: Требования к КШМ.
Прочность
Жесткость
Износостойкость
Небольшая масса
Плотная посадка поршня в цилиндре
Уравновешенность вращающихся деталей

## Slide 3: Корпус двигателя может иметь 3 исполнения
Картер, к которому крепятся отдельные цилиндры (двигатели с воздушным охлаждением);
Картер, к которому крепятся цилиндры, объединенные в один блок цилиндров (ограничено);
Блок-картер, в котором все элементы отлиты как единое целое.

## Slide 4: В зависимости от того, какие элементы корпуса двигателя воспринимают основную нагрузку, существуют следующие варианты силовых схем:
С несущим блоком цилиндров ;
С несущими цилиндрами;
С несущими силовыми шпильками

## Slide 5: Блок - картер
Отливают из чугуна или алюминиевого сплава;
Могут быть с цилиндрами, выполненными непосредственно в блоке, и со сменными гильзами цилиндров;
Гильзы цилиндров могут быть:
«мокрыми» - если их наружные стенки омываются жидкостью
«сухими» - запрессовываются в расточенные отверстия цилиндров и не имеют контакта с жидкостью

## Slide 6: Для увеличения жесткости блок-картера выполняют следующее:
Объединяют все основные элементы в единый силовой каркас, имеющий пространственную конфигурацию;
Увеличивают число несущих перегородок, расположенных в одной плоскости с коренными опорами коленчатого вала;
Делают дополнительное оребрение перегородок и стенок;
Располагают плоскости разъема картера ниже оси коленчатого вала;
Используют V-образную компоновку;
Применяют туннельный картер

## Slide 7: Причины деформации блок-картера
Неудачный выбор схемы КШМ
Неравномерный нагрев;
Механическая или термическая перегрузка двигателя
Неправильная сборка двигателя;
Заправка холодной охлаждающей жидкостью при разогретом двигателе;
Замерзание воды в рубашке охлаждения.

## Slide 8: Требования к гильзам двигателя
Большая жесткость и высокая прочность стенок и посадочных поясков;
Высокая износостойкость;
Полная герметизация стыков и сопряжений;
Простота конструкции и технологичность

## Slide 9: Для плотного прилегания поршня и поршневых колец к цилиндру и уменьшения сил трения между ними внутреннюю поверхность цилиндров обрабатывают с большой точностью, поэтому она называется зеркалом цилиндра.

## Slide 10: Гильзы чаще всего изготавливают из серого чугуна, для повешения износостойкости в сплав добавляют хром, молибден, фосфор, ванадий, медь

## Slide 11: «Сухие» гильзы.
Изготавливают двух видов: с верхним опорным буртом и без него.
Толщина стенок «сухих» гильз 2-4 мм.
Они могут выполняться в виде короткой вставки в верхней части цилиндра, которая подвержена большему изнашиванию. Вставки изготавливают их высоколегированного чугуна.

## Slide 12: «Мокрая» гильза.
При установке «мокрой» гильзы ее бурт выступает над привалочной плоскостью блока на 0,05-0,15 мм. Это позволяет уплотнять ее, зажимая бурт через прокладку.

## Slide 13: Требования к коренным подшипникам
Уменьшение трения и теплоотвод;
Соосность опор коленчатого вала;
Высокая жесткость;
Высокая надежность.
В ДВС могут применяться коренные подшипники качения (обычно роликовые) и скольжения

## Slide 14: Коренные подшипники скольжения
Верхняя опорная часть расположена в перегородке картера, а нижняя выполнена в виде крышки и фиксируется болтами или шпильками.
Подшипники скольжения выполняют в виде тонкостенных сменных вкладышей, которые устанавливают в гнездах картера с натягом.

## Slide 15: Тонкостенные вкладыши представляют собой изогнутую в полукольцо стальную ленту, на внутреннюю поверхность которой нанесен антифрикционный слой – высокооловянистый алюминиевый сплав, содержащий 17,5-22,5% олова, 0,7-1,3% меди, по 0,7% железа, кремния, марганца, остальное – алюминий.

## Slide 16: В двигателях с повышенной нагрузкой на подшипники в качестве антифрикционного слоя вкладышей используется свинцовая бронза, содержащая 30% свинца

## Slide 17: Требования к конструкции головки блока цилиндров.
Высокая жесткость, исключающая деформацию от механических нагрузок
Исключение местного перегрева и коробления при рабочих температурах
Долговечность
Оптимальные размеры и формы впускных клапанов
Оптимальная форма камеры сгорания
Надежное уплотнение газового стыка
Рациональное размещение деталей двигателя
Простота конструкции и технологичность
Небольшая масса

## Slide 18: Материал для изготовления головки цилиндров
Для двигателей с принудительным воспламенением - алюминиевые сплавы.
Для двигателей с воспламенением от сжатия - чугуны

## Slide 19: Поддон.
Поддоны изготавливают штамповкой из листовой стали толщиной 1-1,5 мм или отливают из алюминиевых сплавов

## Slide 20: Уплотнение корпуса двигателя
Уплотнению подлежит:
Газовые стыки между головкой блока цилиндров, торцом цилиндра и впускным трубопроводом
Стыки между блоком цилиндров и головкой цилиндров
Стыки между «мокрой» гильзой и блоком –картером
Разъемы между блок-картером, головкой блока цилиндров и различными навесными деталями и крышками
Выходящие из двигателя вращающиеся детали

## Slide 21: Виды прокладок
Цельнометаллические (из листовой стали, алюминия или меди)
Составные (набранные из нескольких тонких листов)
Комбинированные (из графитизированного асбестового полотна, армированного снаружи листовой сталью)

## Slide 22: Надежность уплотнения газового стыка достигается:
Утолщением прокладки по контуру цилиндра
Предусмотренным выступом торца цилиндра над привалочной поверхностью
Вдавливанием прокладки в фасонный торец гильзы стальным кольцом, расположенным в выточке головки блока цилиндров и выступающим над ее поверхностью
Установкой металлических колец, зажатых между торцом гильзы и головкой блока цилиндров
Каналя охлаждающей жидкости и масляные каналы уплотняют резиновыми кольцами

## Slide 23: Газовый стык между выпускным трубопроводом и головкой уплотняют прокладками из графитизированного асбестового картона, армированного стальным перфорированным листом. Стык картера и поддона, разъемы с крышками и навесными деталями уплотняют паронитовыми, картонными или резиновыми прокладками. Искровая свеча зажигания в месте стыка с головкой – металлическими кольцами круглого сечения, а форсунки – кольцами из отожженной меди. Для предотвращения течи масла – уплотнительные манжеты или сальники