## Slide 1: Подвижные детали КШМ.
«Октябрьский аграрно-технологический техникум»
Учебная презентация по ПМ 01 МДК 0101 «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин»
преподавателя спецдисциплин
Овчаренко Сергея Леонидовича
Тема:

## Slide 2
ПОРШЕНЬ
ШАТУН
ПАЛЕЦ
КОЛЕНВАЛ
МАХОВИК

## Slide 3: Поршень Воспринимает и передаёт на шатун усилие, возникающее от давления газов.
Notes: <number>

## Slide 4: Условия работы поршневой группы
Поршневая группа включает в себя поршень, поршневые кольца, поршневые кольца и фиксирующие его детали.
Условия работы поршня:
Высокое давление газов (3,5-5,5 МПА для бензиновых, 6-15 МПА для дизелей);
Контакт с горячим газом (до 2600 С);
Движение с переменой направления и скорости

## Slide 5: Требования к конструкции поршня
Он должен обладать достаточной жесткостью при минимальной массе;
Обеспечивать высокую герметичность рабочей полости;
Перемещаться в цилиндре с минимальным трением без потери подвижности при нагревании, но и без ударов и стуков в холодном состоянии;
Не пропускать излишнего количества масла в камеру сгорания;
Иметь высокую долговечность;
Выдержать высокие температуры.

## Slide 6
ГОЛОВКА
ЮБКА
ДНИЩЕ
ДНИЩЕ

## Slide 7: В момент перехода поршня через ВМТ изменяется направление действия боковой силы, которая является одной из составляющих силы давления газов на поршень. В результате поршень перемещается от одной стенки цилиндра к другой – перекладка поршня. Это вызывает удар поршня, сопровождающийся характерным стуком. Чтобы избежать этого, поршневые пальцы смещают на 2-3 мм в сторону действия максимальной боковой силы. Такое смещение поршневого пальца называют дезаксажем

## Slide 8: Чтобы сохранить подвижность поршня:
Юбку поршня выполняют конусной или бочкообразной:
Уменьшение диаметра в конусной юбке от 0,0003D до 0,0005D
Величина овальности колеблется от 0,182 до 0,8 мм
Принудительное охлаждение юбки вставками из малоуглеродистой стали в виде поперечных пластин или колец (полуколец) заливаемых в поясе юбки.

## Slide 9: Поршневые кольца Компрессионные – предотвращают прорыв газов из камеры сгорания в картер. Маслосъёмные – препятствуют проникновению масла из картера в камеру сгорания.
Notes: <number>

## Slide 11: 1-прямоугольные, 2-прямоугольные с внутренней выточкой, 3-коническое, 4-бочкообразное, 5, 6, 8-трапециевидное симметричное и несимметричное, 7- скребковые
5% Р

## Slide 13: Поршневой палец Служит для соединения поршня с шатуном.
Notes: <number>

## Slide 16: Шатун Передает усилие от поршня к коленчатому валу при рабочем ходе и в обратном направлении при вспомогательных тактах.
Notes: <number>

## Slide 22: Коленчатый вал Воспринимает усилия, передаваемые от поршней шатунами и преобразует эти усилия в крутящий момент.
Notes: <number>

## Slide 28: Маховик Аккумулирует (накопляет) кинетическую энергию, необходимую для выведения КШМ из мертвых точек, облегчения пуска двигателя, уменьшения неравномерности вращения коленвала, преодоления повышенной нагрузки при трогании с места и преодолении кратковременных перегрузок.
Notes: <number>

## Slide 30: 1. Нормально прогретый нагруженный двигатель работает на номинальном режиме без дыма и посторонних стуков. 2. Расход (угар) масла не превышает допустимого значения 3. Давление в системе смазки находится в пределах допустимого значения и не снижается на протяжении нескольких рабочих смен.
Признаки работоспособного состояния КШМ.
Notes: <number>

## Slide 31: 1. Ежесменно очищать двигатель. 2. Обеспечивать хорошую очистку воздуха от пыли. 3. Загружать двигатель только после прогрева. 4. Не перегружать двигатель и не допускать его длительной работы на холостом ходу.
Для поддержания работоспособного состояния КШМ необходимо:
Notes: <number>