## Slide 1: Практическая работа
Тема: Биологические методы очистки воды.

## Slide 2: Цель работы: ознакомиться с биологическими методами очистки сточных вод, уметь выбирать методы для очистки воды
Задачи:
1. Рассмотреть устройство оборудования для очистки воды.
2. Ознакомиться с принципами работы оборудования.

## Slide 3: Организационный момент:
Рассмотрите внимательно материалы презентации
Изучите устройство и принцип работы оборудования.
Сделайте чертёж устройства биологического фильтра для улавливания растворимых органических примесей из сточных вод и аэротенки-вытеснителя.
Выполните письменно задания для самоконтроля
Подготовьте домашнее задание.
Работы пришлите в соц.сети Контакт.
Желаю успехов!

## Slide 4: Ход работы
Биологическая очистка сточных вод применяется для выделения из них тонкодисперсных и растворимых органических веществ и основана на способности микроорганизмов использовать, для питания, содержащиеся в сточных водах органические вещества.
Процесс реализуется в две стадии: адсорбция из сточных вод примесей микроорганизмами и разрушение адсорбированных веществ внутри клеток микроорганизмов.

## Slide 6: МЕТОДЫ ПРИРОДНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

## Slide 7: Схема полей

## Slide 9: МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

## Slide 11: Виды аэротенков
Существуют различные модели аэротенков, которые отличаются спецификой технологических схем очищения.
В качестве критериев могут быть выбраны:
гидродинамический режим;
режим ввода стоков;
число ступеней очистки агрегата;
объем нагрузки на активный ил;
технология регенерирования ила.
Например, по гидродинамическому режиму аэротенки могут быть:
смесителями (ввод и вывод стоков осуществляется одновременно),
вытеснителями (наличие входа и выхода сточных вод),
работать по технологиям рассредоточенного вливания воды и неравномерного рассредоточения стоков.
Также существуют аэротенки высокой и низкой нагрузки, одно- и многоступенчатые и прочие.
Одними из самых эффективных устройств являются агрегаты со специальными регенераторами. В основу их работы положен принцип поэтапной биохимической очистки сточных вод, когда адсорбция различных органических элементов идет быстрее, чем процесс их окисления. Исходя из того этапы адсорбции и минерализации идут в одном отсеке, а завершение стадии очистки и обратное возвращение ила в состояние начальной активности – в другом.

## Slide 14: БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
Биологический фильтр (биофильтр) — сооружение, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой (биопленкой), образованной колониями микроорганизмов (схема).
Биофильтр состоит из следующих частей:
- фильтрующей загрузки, помещенной в резервуаре круглой или прямоугольной формы в плане;
- водораспределительного устройства, обеспечивающего равномерное орошение сточной водой поверхности загрузки биофильтра;
- дренажного устройства для удаления профильтрованной воды;
- воздухораспределительного устройства, с помощью которого поступает необходимый для окислительного процесса воздух.
Схема биологического фильтра: 1 — подача сточных вод; 2— водораспределительное устройство; 3 — фильтрующая загрузка; 4 — дренажное устройство; 5 — профильтрованная сточная вода; 6 — воздухораспределительное устройство

## Slide 15: Принцип работы биофильтра
Проходя через загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет в ней нерастворимые примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные и растворенные органические вещества, сорбируемые биологической пленкой. Густо заселяющие биопленку микроорганизмы окисляют органические вещества и отсюда получают энергию, необходимую для своей жизнедеятельности. Часть органических веществ микроорганизмы используют как материал для увеличения своей массы. Таким образом, из сточной воды удаляются органические вещества и, в то же время, увеличивается масса активной биологической пленки в теле биофильтра.
Отработавшая и омертвевшая пленка смывается протекающей сточной водой и выносится из тела биофильтра. Необходимый для биохимического процесса кислород поступает в толщу загрузки путем естественной и искусственной вентиляции фильтра (схема).
Схема обмена веществ в элементарном слое биофильтра: 1— анаэробный слой биопленки; 2 — аэробный слой биопленки; 3 — слой сточной воды

## Slide 16
Процессы окисления в биофильтре аналогичны процессам, происходящим в других сооружениях биологической очистки, и в первую очередь на полях орошения и полях фильтрации. Однако в биофильтре эти процессы протекают значительно интенсивнее.

## Slide 17: Окситенки

## Slide 18: Устройство окситенка
Конструктивная схема окситенка представлена на рисунке . Он представляет собой резервуар, круглой в плане формы с цилиндрической перегородкой, которая отделяет зону аэрации от зоны илоотделения.
Основным отличием окситенка от аэротенка, работающего на атмосферном воздухе, является повышенная концентрация ила. Это связано с увеличенным массообменом кислорода между газовой и жидкой фазами.

## Slide 19: Принцип работы окситенка
Сточная вода поступает в зону аэрации по трубе, где турбоаэратором аэрируется и интенсивно перемешивается с активным илом. Из зоны аэрации через окна и зону дегазации иловая смесь поступает в илоотделитель. Благодаря направляющим щиткам жидкость в илоотделителе медленно движется по окружности, вследствие чего значительно интенсифицируется процесс отделения и уплотнения ила. Очищенная вода проходит сквозь слой взвешенного активного ила, доочищается от взвешенных и растворенных органических веществ, поступает в сборный лоток и отводится по трубе. Возвратный активный ил спирально опускается вниз и через окна и направляется в зону аэрации.
Преимуществом аэробной очистки является высокая скорость и использование веществ в низких концентрациях.
Существенными недостатками, особенно при обработке концентрированных сточных вод, являются высокие энергозатраты на аэрацию и проблемы, связанные с обработкой и утилизацией больших количеств избыточного ила. Аэробный процесс используется при очистке бытовых, некоторых промышленных и свиноводческих сточных вод с химическим потреблением кислорода не выше 2000.
Исключить указанные недостатки аэробных технологий может предварительная анаэробная обработка концентрированных сточных вод методом метанового сбраживания, которая не требует затрат энергии на аэрацию и более того сопряжена с образованием ценного энергоносителя - метана.

## Slide 20: Вопросы для самоконтроля
Для чего поводится биологическая очистка сточных вод?
Как реализуется процесс биологической очистки?
Что лежит в основе орошения полей?
Что лежит в основе биологического пруда?
Каков принцип работы биологического фильтра?
Что лежит в основе работы аэротенок и окситенок?
Чем отличается работа аэротенок и окситенок друг от друга?

## Slide 21: Домашнее задание
Выучите название оборудования и его принцип работы.
Подготовьтесь к устному опросу на занятии в очном формате.