## Slide 1: сила трения
Выполнил:
Турчин Владислав
Класс: 7
Научный руководитель:
Шальнова Оксана Александровна

## Slide 2: Цель работы
Выяснить, что такое сила трения. Закон Амонтона-Кулона
Экспериментально исследовать трение покоя и трение скольжения различных поверхностей
Сделать выводы

## Slide 3: Силы трения. Закон Амонтона — Кулона
Fт
mg
N
Fв
Закон Амонтона — Кулона
Fт = µN
µ - коэффициент трения не зависит от массы тела, и меньше единицы даже для шероховатых поверхностей.
Проверим?

## Slide 4: Используемые ресурсы
Динамометр
Гири весом 1 Н (4 шт.)
Различные поверхности: фанера, МДФ, пластик, наждачная бумага

## Slide 5: Калибровка динамометра
Нанесение основной цены деления с помощью грузов весом 1 Н (4груза)
Нанесение промежуточных делений с помощью линейки
Notes: При градировании динамометра был хорошо заметин линейный закон Гука

## Slide 6: Измерение трения пластик-пластик
Вес, Н | трение покоя, Н | трение скольжения, Н
1,36 | 0,30 | 0,20
2,36 | 0,50 | 0,40
3,36 | 0,80 | 0,60
4,36 | 1,10 | 0,80
п (трение покоя) = 0,24
с (трение скольжения) = 0,18

## Slide 7: Измерение трения пластик-пластик с водой
п (трение покоя) = 0,25
с (трение скольжения) = 0,2
Вес, Н | трение покоя, Н | трение скольжения, Н
1,36 | 0,40 | 0,20
2,36 | 0,60 | 0,50
3,36 | 0,90 | 0,60
4,36 | 1,00 | 0,90

## Slide 8: Измерение трения фанера-МДФ
п (трение покоя) = 0,35
с (трение скольжения) = 0,27
Вес, Н | трение покоя, Н | трение скольжения, Н
3,16 | 1,00 | 0,90
4,16 | 1,50 | 1,10
5,16 | 1,70 | 1,40
6,16 | 2,10 | 1,60
7,16 | 2,60 | 2,00

## Slide 9: Измерение трения полированная доска-МДФ
п (трение покоя) = 0,34
с (трение скольжения) = 0,28
Вес, Н | трение покоя, Н | трение скольжения, Н
1,43 | 0,50 | 0,40
2,43 | 0,80 | 0,70
3,43 | 1,20 | 1,00
4,43 | 1,60 | 1,30
5,43 | 1,80 | 1,40

## Slide 10: Измерение трения наждачная бумага-фанера
п (трение покоя) = 0,47
с (трение скольжения) = 0,44
Вес, Н | трение покоя, Н | трение скольжения, Н
1,12 | 0,5 | 0,4
2,12 | 1 | 0,9
3,12 | 1,5 | 1,4
4,12 | 1,9 | 1,8

## Slide 11: Измерение трения наждачная бумага-наждачная бумага
п (трение покоя) = 0,76
с (трение скольжения) = 0,6
Вес, Н | трение покоя, Н | трение скольжения, Н
1,12 | 0,8 | 0,6
2,12 | 1,6 | 1,3
3,12 | 2,4 | 1,7
4,12 | 3,1 | 2,6

## Slide 12: Результаты измерений
 | п (трение покоя) | с (трение скольжения)
пластик-пластик | 0,24 | 0,17
пластик-пластик с водой | 0,25 | 0,2
фанера-МДФ | 0,35 | 0,27
полированная доска-МДФ | 0,34 | 0,28
наждачная бумага-фанера | 0,47 | 0,44
наждачная бумага-наждачная бумага | 0,76 | 0,6
Из результатов измерений видно, что:
Во всех экспериментах сохранялся закон Амонтона-Кулона
Наиболее шероховатые поверхности (наждачная бумага) имеют наибольший коэффициент трения, но все же он <1
В результате смачивания коэффициент трения немного увеличивается
Коэффициент трения покоя выше коэффициента трения скольжения

## Slide 13: График зависимости силы трения от внешней силы
Fт
mg
N
Fв
Явление застоя проявляется:
скрип дверной петли
движение смычка по струне скрипки
антиблокировочная система торможения автомобиля
и др.
Fв
Fт
Явление застоя
Макс. Fт покоя
Fт скольжения

## Slide 14: Дополнительное измерение без динамометра Сталь-лед
Из доступных средств измерений был только секундомер на сотовом телефоне
Расстояние можно было измерить в шагах (1 шаг= длина ботинка=30 см)
Можно измерить тормозной путь и время торможения

## Slide 15: Коэффициент трения сталь-лед
Разгон человека на коньках до обозначенной линии
При пересечении линии включали секундомер
Измерялось время до полной остановки человека t=T
Измерялась длина тормозного пути S
Схема эксперимента
Fт
mg
N
Конец торможения, t=T
S
Начало торможения, t=0
mg = N Fт = µN
2-ой закон Ньютона:
Fт = ma
a = µg – ускорение при торможении
Тормозной путь:
S = aT2/2
µ = 2S/gT2
t
V
V0
T
S – площадь треугольника
V = V0 - at

## Slide 16
Экспериментальные данные
µ = 2S/gT2
 | T, с | S, м | µ
Я на коньках | 8 | 6,6 | 0,021
Мама на коньках | 11,25 | 13,8 | 0,022
Формула расчета
Значение коэффициента трения сталь-лед в 10 раз меньше, чем трение пластик-пластик!
Полученные значения коэффициента трения совпадают с табличным значением для температуры -10 – 0 С
Коэффициент трения сталь-лед

## Slide 17: Другие виды трения
Трение качения в шариковых подшипниках позволяет снизить силу трения в 20 раз
Трение существует не только между твердыми телами, но и в жидкостях. Характеризует трение в жидкостях вязкость
Оказывается, существует такое состояние жидкости, при котором трение в ней равно нулю!
Советский физик Л.Ландау получил за открытие сверхтекучески гелия в 1962 году Нобелевскую премию по физике
Notes: Дискретное значение

## Slide 18: Выводы
Во всех экспериментах сохранялся закон Амонтона-Кулона
Наиболее шероховатые поверхности (наждачная бумага) имеют наибольший коэффициент трения. Наименьший коэффициент трения был достигнут между поверхностями сталь-лед
Коэффициент трения покоя выше коэффициента трения скольжения, что называется явлением застоя. Данное явление проявляется в различных областях и может иметь как полезное, так и негативное значение
Если коэффициент трения мал, его легко можно измерить по времени торможения и длине тормозного пути
В жидкостях и газах тоже существуют трение. Трение в жидкостях может быть равно нули при определенных условиях