## Slide 1
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №56»
Конструирование
ночной сорочки
6 класс
Будова Л.В. учитель высшей
квалификационной категории
г. Новокузнецк

## Slide 2
Конструирование -
составная часть проектирования одежды, которая включает в себя:
снятие мерок для построения чертежа
расчет основных параметров
построение чертежа основы

## Slide 3
Мерки
– это основные размеры фигуры человека, полученные путем ее измерения
Снятие мерок
при снятии мерок фигура должна быть в
естественном состоянии, руки опущены вниз
сантиметровую ленту нельзя ослаблять или
чрезмерно натягивать
линию талии фиксируют тесьмой или резинкой
мерки снимают с правой стороны фигуры
мерки длины записывают полностью
мерки обхватов записывают в половинно
размере

## Slide 4
Сг2
Оп
Ди
Дтс
Сш

## Slide 5
Сг2 – полуобхват груди второй
Дтс – длина спины до талии
Оп – обхват плеча
Сш – полуобхват шеи
Ди – длина изделия
Мерки для построения чертежа
Прибавки на свободное облегание
Пг – прибавка к полуобхвату груди
Поп – прибавка к обхвату плеча

## Slide 6
Перед выполнением работы необходимо
правильно организовать рабочее место:
свет должен падать слева
расстояние от глаз работающего до
тетради должно составлять – 30см
Помни !

## Slide 7
ВН= Ди
ВВ1=(Сг + Пг):2
ВВ2=(Сш:3)+1
ВВ3=ВВ2:3
ВВ4=ВВ2 +1
В1Г=(Оп:2)+Поп
В1В5=ГГ1=6см
ГГ2= ГГ1= 6см
Г31= 1-1,5см
Н1Н2= 8-12см
Н2Н3= 1,5см
НН4=НН1: 2
В
В1
В5
В2
Г
Г1
Г3
Н3
Н2
Н1
Н4
Н
В
Г2
В4
В3
Г2
Г3
Г
Г1
1

## Slide 8
В
В1
В5
В2
Г
Г1
Г3
Н3
Н2
Н1
Н4
Н
Г2
В4
В3
ВН= Ди
ВВ1=(Сг + Пг):2
ВВ2=(Сш:3)+1
ВВ3=ВВ2:3
ВВ4=ВВ2 +1
В1Г=(Оп:2)+Поп
В1В5= 5-7см
ГГ1= 6см
Г31= 1-1,5см
Н1Н2= 8-12см
Н2Н3= 1,5см

## Slide 9
Помни !
Оформление чертежа
от правильности построения
чертежа зависит качество
готового изделия!

## Slide 10
СПАСИБО!