## Slide 1
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
ГБОУ СПО СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства»
Особенности стиля

## Slide 2: ФАХВЕРК
Одна из древнейших строительных конструкций.
В наши дни стоечно-балочная технология используется для строительства элегантных зданий с мощным каркасом из клееных брусьев и балок и окнами во всю стену, которые дают отличный вид на окружающий ландшафт и прекрасное естественное освещение.

## Slide 3
Фахверковые постройки могут быть разной формы и площади, высотой 1-3 этажа, крыши – двух- или четырехскатные, что дает возможность построить как маленький дом так и большой отель.
Применение фахверкового метода не ограничивается только жилым строительством.

## Slide 4
Фахверковые приёмы строительства возникли в результате переосмысления техники возведения укреплений древними римлянами на землях покорённых ими франков и галлов. Галло-римские строители сколачивали деревянный каркас, затем заполняли его камнем или кирпичом с цементным раствором подобно «римскому бетону», причём вертикальные стойки, подкосы и горизонтальные брусья не маскировали, а выводили на поверхность стены.

## Slide 5
История фахверковых домов насчитывает более шести веков.

## Slide 6
В домах фахверкового типа распространены этажные выступы: этажи выступают вперед один над другим. Увеличение жилой площади при этом весьма незначительно (выступы редко достигают полуметра). Причина заключается в том, что фронтонная стена с большим количеством окон, имея наибольшую высоту по сравнению с боковыми, более всего подвержена воздействию осадков.

## Slide 7
Строя из дерева, материала, имеющего острую необходимость в защите от губительной влаги, средневековые зодчие стали использовать технику выступов, благодаря которой дождевая вода, попадая на фасад, стекала не с этажа на этаж и на фундамент, а непосредственно на землю. Такая техника защиты деревянных строений, согласно историческим исследованиям, была известна ещё древним грекам.

## Slide 8
Основой для строительства фахверкового дома является комплект деталей из клееного бруса произведенный на высокоточном оборудовании с определенными запилами в местах соединения согласно проекта дома.
Клееный брус является совершенным конструкционным материалом. Клееные брусья и балки могут иметь большое сечение, а также длину до 12-18 м.

## Slide 12
Жесткая и прочная основа из клееного бруса позволяет остеклять большие поверхности без использования рам. Светопрозрачные конструкции занимают почти 3/4 его наружных стен. Большая часть этих конструкций это глухие окна витринного типа.
Преимущество применяемой технологии в том, что балочная конструкция дома позволяет заполнять пространство между опорами огромными окнами, дающими хорошее естественное освещение.

## Slide 13
Конструкция фахверкового дома задает определенный ритм оформлению внутреннего интерьерного пространства.
Внутренние пространства можно организовать самым разным образом – тут и двухсветовые помещения, и комнаты разных размеров, фактически в таком доме можно делать все то же, что и в здании из бетона – здесь почти не будет ограничений деревянной постройки.
Благодаря такой конструкции возможности для дизайна интерьера потрясают воображение.

## Slide 14
Остекление от пола до потолка позволяет соединить, причем не только зрительно – внутреннее пространство дома с садом и окружающей природой.
Например, очень хорошо будет выглядеть терраса на уровне пола дома – поверхность изнутри здания переходит в открытую площадку для летнего отдыха.

## Slide 18
Фахверк - это шедевр не только с функциональной точки зрения, но и с точки зрения искусства.

## Slide 23
Технология возведения фахверк-домов имеет все преимущества, свойственные каркасной технологии:
Высокая энергоэффективность дома;
Быстрое возведение здания;
Комфортные условия проживания;
Длительный срок службы дома;
Относительно невысокая стоимость возведения дома;
Низкие затраты по эксплуатации дома;
Хорошая ремонтопригодность фахверкового дома.