## Slide 1: Лабораторный опыт 1 «Определение кислотности среды средств личной гигиены»

## Slide 2
Цель работы: освоить методику определения показателя рН с использованием датчика цифровой лаборатории по химии Z.Labs
Используемое оборудование: компьютер с программным обеспечением цифровой лаборатории Z.Labs, беспроводной цифровой датчик рН , экран, проектор
Дополнительное оборудование: химические стаканы (25 мл); промывающий раствор ( дистиллированная вода), фильтровальная бумага
Материалы исследования: мыла различных производителей
Практическая значимость : многие люди стараются сохранить своё здоровье, поэтому нужно знать, как кислотно-щелочной баланс влияет на кожу человека.

## Slide 3: Ход работы
1. Подключите датчик рН к мультидатчику цифровой лаборатории Z.Labs
2.Погрузите рН электрод в исследуемый раствор мыла .Проводите измерения в течение 1 мин. Во время измерения в программе Z.Labs появляется график измерении рН от времени. Когда показания прибора стабилизировались, запишите значение рН в таблицу рабочего листа ( табл.1.). В течение 1 минуты
3. Промойте электрод дистиллированной водой
4.Просушите электрод фильтровальной бумагой
5.Повторите пункты 2-4 для остальных образцов
В качестве контроля используйте дистиллированную воду
6.Сделайте вывод
В процессе работы внесите информацию в рабочий лист 1

## Slide 4: Значение рН растворов
Материалы исследования | Значение рН | Степень кислотности
Дистиллированная вода ( контроль) |  | 
Хозяйственное мыло |  | 
Детское мыло «Ушастый нянь» |  | 
Мыло Absolut |  | 
Мыло Palmolive |  | 
Выводы:
Таблица 1

## Slide 5
Лабораторный опыт 2
«Исследование электропроводности растворов различных веществ»

## Slide 6
Цель работы: освоить методику определения электропроводности с использованием датчика цифровой лаборатории по химии Z.Labs
Используемое оборудование: компьютер с программным обеспечением цифровой лаборатории Z.Labs, беспроводной цифровой датчик электропроводности , экран, проектор
Дополнительное оборудование: химические стаканы на 50 мл, мерный цилиндр, лабораторный штатив, фильтровальная бумага
Материалы исследования : растворы хлорида натрия 0,1 моль/л, лимонной кислоты, сахара, дистиллированной воды

## Slide 7: Ход работы
Промойте датчик в дистиллированной воде, излишки воды уберите фильтровальной бумагой. Измерьте электропроводность раствора в первом стакане.
Измерьте электропроводность растворов в остальных стаканах, не забывая промывать датчик и убирать излишки воды с него.
По окончании измерений датчик промыть в дистиллированной воде
В процессе работы внесите информацию в рабочий лист 2

## Slide 8: Значение электропроводности растворов
Материалы исследования | Значение электропроводности
Дистиллированная вода | 
Р-р хлорида натрия 0,1 моль/л | 
Р-р сахара | 
Р-р лимонной кислоты | 
Выводы:
Таблица 2

## Slide 9
Лабораторный опыт 3
«Определение температуры растворов»

## Slide 10
Цель работы: освоить методику определения температуры с использованием датчика цифровой лаборатории по химии Z.Labs
Используемое оборудование: компьютер с программным обеспечением цифровой лаборатории Z.Labs, беспроводной цифровой датчик температуры , экран, проектор
Дополнительное оборудование: химические стаканы на 50 мл, фильтровальная бумага
Материалы исследования : холодная водопроводная вода, горячая водопроводная вода

## Slide 11: Ход работы
Датчик температуры опустить в стакан с раствором
Измерьте электропроводность растворов в остальных стаканах, не забывая промывать датчик и убирать излишки воды с него.
По окончании измерений датчик промыть в дистиллированной воде
В процессе работы внесите информацию в рабочий лист 3

## Slide 12: Значение температуры растворов
Материалы исследования | Значение температуры
Холодная водопроводная вода | 
Горячая водопроводная вода | 
Выводы:
Таблица 3

## Slide 13
Лабораторный опыт 4
«Определение оптической плотности растворов»

## Slide 14
Цель работы: освоить методику определения оптической плотности с использованием датчика цифровой лаборатории по химии Z.Labs
Используемое оборудование: компьютер с программным обеспечением цифровой лаборатории Z.Labs, беспроводной цифровой датчик температуры , экран, проектор
Дополнительное оборудование: химические стаканы на 50 мл, фильтровальная бумага
Материалы исследования : дистиллированная вода, окрашенный раствор ( чай, либо CuSO4)

## Slide 15: Ход работы
1 С помощью соединительного кабеля подключить датчик к USB- порту компьютера.
2. Вставить кювету в корпус датчика
3.Выполнить настройку датчика. Для этого необходимо заполнить кювету дистиллированной водой (не менее чем на 2 /3 объема), после чего в окне работы с датчиком на экране нажать кнопку «Калибровка».
4.Между каждыми измерениями промывать кювету дистиллированной водой
В процессе работы внесите информацию в рабочий лист 4

## Slide 16: Данные датчика оптической плотности растворов
Материалы исследования | Оптическая плотность (D) λ 525 нм
Дистиллированная вода | 
Р-р чая или CUSO4 | 
Выводы:
Таблица 4