## Slide 1: Раскрой швейного изделия
Учитель технологии МОБУ Лицея №59 Тарасеева Е.Д.

## Slide 3: Раскрой – сложный и ответственный этап изготовления швейного изделия. При раскрое нужна большая точность. Прежде чем начать резать материал, необходимо несколько раз проверить, правильно ли расположены на нём детали.

## Slide 4: Всегда помни и соблюдай! Правила безопасной работы с иглами, булавками, ножницами
1. Приступая к работе следует посчитать количество игл и булавок.
При шитье использовать наперсток.
Хранить иголки и булавки в игольнице.
Не брать иглы и булавки в рот, не вкалывать в одежду и мягкую мебель.
Аккуратно приколоть выкройки булавками, располагая их вдоль линии швов в одну сторону.
Сломанную иглу или булавку завернуть в бумагу и аккуратно положить в мусорную корзину.
После работы посчитать количество игл и булавок. Оно должно быть таким же, как до работы.
Передавая ножницы, их следует держать за сомкнутые лезвия.
Не поднимать ножницы при раскрое над столом.

## Slide 5: 1. При раскрое швейных изделий нужно уметь определять направление долевой нити в ткани.
Как ее определить в ткани?

## Slide 6: 2. Ткань имеет лицевую и изнаночную стороны. Для изготовления изделия нужно уметь различать их.
Как определить их в ткани?

## Slide 7
Раскраивать ткань лучше на большом столе.
Ткань складывают вдвое, лицевой стороной внутрь по долевой нити.

## Slide 8: Сначала раскладывают на ткани крупные детали, затем мелкие детали. Добивайтесь экономной раскладки выкроек на ткани. К сгибу ткани помещайте детали, которые даны на выкройке в половинном размере. Края выкроек со словами «сгиб ткани» укладывают точно к сгибу.

## Slide 9: Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

## Slide 10: После переноса всех линий на ткань, мы приступаем, к выкраиванию деталей по линии припусков.
Всегда следи, чтобы нижнее лезвие ножниц не отрывалось от стола.

## Slide 11
После выкраивания мы получаем детали кроя.
Можно приступать к изготовлению швейного изделия.